Masson三色染色试剂盒产品介绍
Masson 染液是显示组织中纤维染色的主要方法之一，是胶原纤维染色权威而经典的技 术方法。该法染色原理与阴离子染料分子的大小和组织的渗透有关。分子的大小由分子量来 体现，小分子量易穿透结构致密、渗透性低的组织，而大分子量则只能进入结构疏松的、渗 透性高的组织。淡绿分子量最大。因此 Masson 染色肌纤维红色，胶原纤维绿色，主要用于 区分胶原纤维和肌纤维。
Masson 三色染色试剂盒用途及产品特点
主要用于胶原纤维染色.
Masson 三色染色试剂盒【产品特点】
①染色稳定；②分化时间短，1～2 分钟；③色彩清晰鲜艳；④适用范围广，适宜于组织的 石蜡切片、冰冻切片等染色；⑤所染切片保存时间长且不易褪色。
固定：甲醛升汞或甲醛盐溶液。 切片：所有类型。
Masson三色染色试剂盒产品组成
编号
名称
SBJ0126     7×50ml
SBJ0127     7×100ml
SBJ0128     7×500ml
试剂（A）
A-1：苏木素染色液25ml     50ml     250ml
A-2：三氯化铁水溶液25ml    50ml    250ml
临用时取 A-1、A-2 等量混合，成为试剂（A），不可预配制后放置，因铁与染色剂的色素根会化
合而形成不容性沉淀，混合后，一般 24h 后失去染色力。
试剂（B） : 盐酸乙醇分化液50ml    100ml    500ml
试剂（C） : 氨水   50ml   100ml    500ml

试剂（D） : 丽春红酸性品红染色液  50ml  100ml  500ml

试剂（E）：乙酸水溶液  50ml  100ml  500ml

试剂（F）：磷钼酸水溶液  50ml  100ml  500ml

试剂（G）：苯胺蓝染色液  50ml  100ml  500ml
【参考操作步骤】
1、切片脱蜡至水。
2、试剂（A）染色 5min～10min。
3、试剂（B）分化、水洗，试剂（C）返蓝、水洗。
4、蒸馏水或者去离子水洗 1min。
5、试剂（D）染色 5～10min。
6、试剂（E）洗 1min。
7、试剂（F）洗 1～2min。
8、试剂（E）洗 1min。
9、直接放入试剂（G）染色 1～2min。
10、试剂（E）洗 1min。
11、95%乙醇和无水乙醇脱水、二甲苯透明、中性树胶封固。
【染色结果】
细胞核呈蓝色，胞浆、肌肉、红细胞呈红色，胶原蛋白呈蓝色。
【贮存】 
本试剂盒应置 2℃～25℃，Masson A、D、F、G 液需要避光保存。
【注意事项】
1、 组织固定起着非常重要的作用，使用不同的固定液可延或缩短染色时间。
2、 一般要求试剂（A）染核，也可用 Harris 苏木精染核，但染核后切片颜色不够鲜艳。
3、 试剂（F）分化要在镜下控制，分化到胶原纤维呈淡红色，纤维呈红色即可，分化时间根 据染色深浅而定，一般 1～2min。
4、 试剂（E）为 0.2%乙酸水溶液，可使色彩更清晰鲜艳，如果使用量大可